## Slide 1: 建築攝影入門
周勤富

## Slide 2: 內容
目標對象
建築攝影的範疇
建築攝影的問題
建築攝影的技法
實例討論與交流

## Slide 3: 目標對象
對攝影有興趣
對建築有美的感受
對攝影技法有基礎的認識
可換鏡頭的相機

## Slide 4: 建築攝影的範疇
局部建築攝影

## Slide 5: 建築攝影的範疇
室內建築攝影

## Slide 6: 建築攝影的範疇
  戶外建築攝影(傳統的定義)

## Slide 7: 建築攝影的問題
不知道要拍甚麼
  大家站在建築物前拍張照
  當人都離開了，只剩一棟傻傻的建築物
  你覺得這棟建築物漂亮嗎
  為什麼你覺得它漂亮
  如何把他強調出來
  造型，質感，比例，光影

## Slide 8: 建築攝影的問題
光線不能喬
  唯一的光源-太陽
  建築物不會轉
  45度側頂光在哪裡
  太陽有自己的路徑
  解決方案:預先計畫，等

## Slide 9: 建築攝影的問題
角度不好喬
  建築物的前面就是馬路
  電線，車子，群眾
  最漂亮的角度拍不到
  永遠是頭小屁股大
  解決方案:建築攝影器材，建築攝影技法

## Slide 10: 建築攝影的技法
  名詞解釋
  成像控制
  大型相機(機背取景相機)
  PC鏡(移軸鏡)
  成像控制的後遺症
  其他設備需求

## Slide 11: 名詞解釋
  透視學
    前大後小，手指頭實驗。
    反映在建築攝影，仰角時下大上小，向後傾倒。
  消點
    透視效果的假設點，例如鐵軌看來會相接。
    單消點、雙消點、三消點

## Slide 12
  成像圈
    鏡頭的成像不等於底片的大小
  焦平面
    底片不一定要跟鏡頭平行

## Slide 13: 成像控制
  鏡頭的升降
  鏡頭的平移
  鏡頭的俯仰
  鏡頭的擺動

## Slide 14: 大型相機(機背取景相機)
  沒有測光機構
  一次一張底片
  完整的鏡頭 (光圈、光圈擴張、快門、快門線)
  毛玻璃的反向取景
  前後版獨立
  蛇腹
  升降，平移，俯仰，擺動可同時動作
  很貴，很累，功能與畫質無可取代

## Slide 15: PC鏡(移軸鏡)
  Perspective Control Lens
  克服35mm相機缺點(鏡頭與底片相對位置固定)
  以往只有升降，平移
  新增俯仰，擺動(PC-E新功能)
  無法同時動作
  移軸範圍有限

## Slide 16: 成像控制的後遺症
  成像圈限制
  邊角失光
  光軸變化導致測光不準確
  很貴(少人買，製作困難)
  工作光圈，拍攝光圈(PC-E已克服)
  色散
  無法自動對焦

## Slide 17: 其他設備需求
  超廣角鏡頭(小空間)
  PL鏡，濾光鏡
  把閃光燈收起來
  非常穩的腳架
  三軸雲台
  快門線
  摺疊板凳
  數位機身、兩個底版
  眼藥水、肌樂

## Slide 18: 實例討論與交流

## Slide 19: 實例討論與交流